## Slide 1: Long-term hydro scheduling problem
Dr. Nikolaus Rab, 11. Jänner 2024

## Slide 2
    Querschnitt des Speichers Kölnbrein (Malta-Reißeck, Kärnten).

## Slide 3
  Betriebsinhaltskurve des Speichers Gepatsch (Tirol, TIWAG)
  Definition:
  Wassermenge, die energetisch genutzt werden kann, d.h. das Wasservolumen zwischen Absenkziel (minimaler zulässiger Pegelstand) und Stauziel (maximal zulässiger Pegelstand).
  Eigenschaften als Funktion des Pegelstands:
    Monoton wachsend: Je größer der Pegelstand, desto größer der Betriebsinhalt.
    Konvex: Die Ableitung der Funktion, (entspricht der Wasseroberfläche des Speichers) ist ebenfalls monoton wachsend. → Je größer der Pegelstand, desto größer die Wasseroberfläche - Speicherbecken weiten sich nach oben hin aus.
Überblick: Betriebsinhalt (hm3)

## Slide 4
    Definition als elektrischen Energie, die mit dem Betriebsinhalt mit allen tieferliegenden Kraftwerken der Speichergruppe erzeugt werden kann:
    Für diese Definition muss ein mittlerer Wirkungsgrad für die Energie-umwandlung der gesamten Speicherkette angenommen werden.
    Definition entspricht der ÖNORM, d.h. Angaben im Internet und Fachliteratur z.B. zum maximalen Energieinhalt eines Speichers („Arbeitsvermögen“) entsprechen dieser Definition.
    Da in der Optimierung der Wirkungsgrad eine endogene Größe ist, ist diese Definition für diesen Zweck nicht sinnvoll.
    Definition als potentielle Energie (Lageenergie) des Betriebsinhaltes:
    Die Höhe des Schwerpunktes kann an Hand der Betriebsinhalts-Kurve I(Peg) bestimmt werden:
    Der Bezugshorizont für die Berechnung der potentiellen Energie muss stets angegeben werden. Im Allgemeinen wird der durchschnittliche Pegelstand des Unterliegers (bzw. bei Kraftwerken mit Pelton-Turbinen die Turbinen-achse) des tiefstgelegenen Kraftwerks der Speichergruppe gewählt.
Überblick: Energieinhalt (MWh)
… als potentielle Energie („brutto“)
  … als Arbeitsvorrat („netto“)

## Slide 5
  Die Betriebsinhalts-Kurve und damit implizit auch die Energieinhalts-Kurve wird zumeist als Polynomfunktion N-ten bzw.
  (N+1)-ten Grades mit N ≥ 2 modelliert:
Modellierung: Betriebs- und Energieinhalt
  Übung: Überprüfen Sie die Formel für den Energieinhalt.

## Slide 6
Modellierung: SLP-Algorithmus für Nicht-lineare Programme (1)
Ziel: Approximation eines nicht-linearen Optimierungsproblems durch eine Folge linearer Optimierungsprobleme, deren Lösungen gegen die Lösung des ursprünglichen Problems konvergieren soll.
Methode: Die Lösung der linearen Probleme in jedem Iterationsschritt wird als Informationsquelle verwendet, um im nächsten Iterationsschritt mit Hilfe von Taylorreihenapproximationen 1. Ordnung ein weiteres lineares Problem zu konstruieren, dessen Lösung der Lösung des Ursprungsproblems besser entspricht.
Konvergenz: Eine Konvergenz (in sinnvoller Zeit) ist nur zu erwarten, wenn die Lösung des nicht-linearen Problem sich in einem Eckpunkt des Lösungsraumes befindet, d.h. jede Variable im Optimum durch eine bindende Nebenbedingung eingeschränkt ist (wie stets bei linearen Problemen). D.h. der SLP-Algorithmus nur bei nicht-linearen Problemen sinnvoll, bei denen die nicht-linearen Variablen stark eingeschränkt sind.
Nicht-lineares Problem
Die Lösung aus der vorangegangen Iteration xi-1,die Gradienten der nicht-linearen Funktionen f, g und h an der Stelle xi-1, sowie der Wert der Funktionen an derselben Stelle sind Parameter.
Für den Fall i=1 muss eine Startlösung x0 angegeben werden.
Nicht-lineare Zielfunktion f.
Vektor mit nicht-linearen
Nebenbedingungen g und h.
Sequential Linear Programming (SLP)
approximiert
durch
Folge linearer Probleme mit i-tem Iterationsschritt:

## Slide 7
Modellierung: SLP-Algorithmus für Nicht-lineare Programme (2)
Beispiel: Pegel-Energieinhaltskurve
Für ein lineares Kraftwerkseinsatzoptimierungsproblem (mit konstanten Wirkungsgraden) soll die nicht-lineare Beziehung zwischen Energieinhalt und Pegelstand modelliert werden.
Dazu wird in jedem Iterationsschritt des SLP-Algorithmus die nicht-lineare Beziehung Peg(E) approximiert durch:
  Taylorreihen-Approximation 1. Ordnung der Pegel-Energieinhaltskurve

## Slide 8
Modellierung: SLP-Algorithmus für Nicht-lineare Programme (3)
1. Initialisierung:
      Festlegen einer zulässigen Startlösung für den Pegelstand, z.B. der für jeden Zeitpunkt der mittlere Pegelstand aus Absenk- und Stauziel.
2. Iterationen:
    I. Berechnen der Parameter:
      Pegelstand bei Energieinhalt aus vorangegangen Iteration:
      Auswertung der Umkehrfunktion der Polynomfunktion von Seite 5, z.B. mit dem Bisektionsverfahren.
      Ableitung des Pegelstands beim Energieinhalt aus vorangegangen Iteration:
      Kann mittels Umkehrregel und der Polynomfunktion von Seite 5 ausgewertet werden.
    II. Erstellen und Lösen des Linearen Problems mittels Solver in GAMS.
3. Abbruch der Iterationen:
Abbruch, wenn z.B. 5 Iterationen durchlaufen wurden.
Pseudo-Code

## Slide 9: Aufgabenstellung
Ermittlung Wasserwerte und Ziel-Inhalte eines Jahresspeichers
Dr. Nikolaus Rab, 11. Jänner 2024

## Slide 10
Ermitteln Sie den durchschnittlichen monatlichen Wert des Energieinhalt eines Speichers in Euro/MWh („Wasserwert“) sowie den Energieinhalt zu den Monatsenden. Optimieren Sie mittels SLP-Algorithmus hierfür den Kraftwerkseinsatz des zugehörigen Kraftwerks auf Basis einer langfristigen Strompreis- und Dargebots-Prognose (Gewinnmaximierung). Wie können Sie diese Informationen bei der Erstellung einer Bidding Curve für den Spot-Markt verwerten?
Kraftwerk:
Das Kraftwerk besitzt vier Pelton-Turbinen mit einem Durchfluss-Bereich von je 0-13 m3/s (unabhängig von der Fallhöhe).
Die Turbinenachsen befinden sich auf 872 m.
Der Gesamtwirkungsgrad ist konstant 87,5%.
Speicher:
Der Speicher besitzt ein Absenkziel von 1665 m und ein Stauziel von 1767 m.
Die Koeffizienten für des Energieinhaltspolynom mit N=5 sind:
Anfangs- und Endenergieinhalt des Speichers sollen übereinstimmen.
Systemnutzungsentgelte:
Berücksichtigen Sie 16 Euro/MWh für die Einspeisung von elektrischer Energie als Systemnutzungsentgelt.
Aufgabenstellung: Wasserwerte eines Jahresspeichers
Hinweis:
Den Wasserwert ist ein Schattenpreis bestimmt durch die Dualvariable der Energiebilanz-Gleichung des Speichers.
Versuchen Sie den Energieinhalt anstatt des Pegelstandes nach oben zu begrenzen.
b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6
115.7511 | -1.14234 | 0.3398127 | -0.003401161 | 0.00000986934 | 0.00000001431875